| Пози- ция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Едини- ца измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 9. Гидравлические испытания трубопроводов |  |  |  | п. м. | 18 |  |  |
|  | 10. Промывка и дезинфекция трубопровода |  |  |  | п. м. | 18 |  |  |
|  | Водопровод противопожарный (В2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Кран пожарный dу = 50 мм в комплекте: |  |  |  | компл. | 2 |  |  |
|  | а) вентиль запорный муфтовый Ру = 1,6 МПа d=50 мм | 15Б3Р |  |  | шт* | 1 | 1,8 | * - на 1 компл. |
|  | б) головка соединительная муфтовая | ГМ-50 ГОСТ 28352-89 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | в) головка соединительная рукавная | ГР-50 ГОСТ 28352-89 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | г) головка соединительная цапковая | ГЦ-50 ГОСТ 28352-89 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | д) ствол ручной со спрыском d=19 мм | РС-50.01 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | е) рукав пожарный напорный прорезиненный из синтетических |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нитей d=51 мм, L=20 м | ГОСТ7877-75* |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | ж) поворотная корзина для рукава |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | з) пожарный шкаф тип ПК-П1 | НПБ-151-96 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | д) огнетушители переносные |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | 2. Трубопровод из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 Ø 57х2,8 |  |  |  | м | 16,5 | 3,74 |  |
|  | 3. Отвод стальной приварной 90˚ Ø 57х3,0 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт | 8 | 0,5 |  |
|  | 4. Тройник стальной приварной Ø57х3,0 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт | 2 | 0,4 |  |
| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Едини-ца изме- рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 5. Врезка в существующую сеть |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | 6. Окраска труб за 2 раза |  |  |  | м2 | 6,0 |  |  |
|  | 7. Гидравлические испытания трубопроводов |  |  |  | п. м. | 15,0 |  |  |
|  | Трубопровод горячей воды, подающий (Т3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Водомерный узел со счетчиком СХВ-15 на вводе Dу=32 мм | ЦИРВ.03.00.00.00 |  |  | компл | 1 |  |  |
|  | на нисходящем потоке в составе: | листы 5, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство запорное Ду = 15 мм (на входе) -1 шт; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство фильтрующее Ду = 15 мм -1 шт; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ниппель Ду = 15 мм -1 шт; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - патрубок до счетчика (ПДС) -1 шт; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контргайка Ду = 15 мм -1 шт; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - счетчик для холодной воды Ду = 15 мм – 1 шт; | СГВ-15 |  |  |  |  |  | Для установки на вертикали |
|  | - штуцер с гайкой накидной (ППС) Ду = 15 мм – 1 шт; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - футорка Ду = 15 мм – 1 шт (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство запорное (на выходе) Ду = 15 мм -1 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Кран шаровый (у15 (20х3,4)мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | 3. Трубопровод из труб водопроводных из полипропилена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PN16 ( 20х2,8 мм ((у 15) | fusiotherm ® SDR 7,4 |  | Фирма «Aquaterm»,Германия | п.м | 18,0 |  |  |
|  | 4. Фасонные части для труб из полипропилена | То же |  |  | шт | 36 |  |  |
| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Едини-ца изме- рения |  | Масса единицы, кг | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |
|  | 5. Трубная изоляция h=9 мм для труб Фу15 мм | Фирма «Армафлекс » |  |  | п.м. | 11,0 |  |  |
|  | 6. Крепления для труб |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
|  | 7. Врезка в существующую сеть |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | 8. Гидравлические испытания трубопроводов |  |  |  | п. м. | 16 |  |  |
|  | 9. Промывка и дезинфекция трубопровода |  |  |  | п. м. | 16 |  |  |
|  | Канализация бытовая ( - К1 - ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Умывальник с пьедесталом | «Duravit» |  | Germany | компл. | 1 |  | модель по дизайн-проекту |
|  | со смесителем, выпуском, | «ORAS» |  | Finland |  |  |  |  |
|  | с пластмассовым бутылочным сифоном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Унитаз керамический напольный с косым выпуском |  |  |  |  |  |  | возможно в инсталляции |
|  | со смывным бачком и механизмом слива воды | «Jika» |  | Switzerland | компл | 1 |  | модель по дизайн-проекту |
|  | 3. Мойка из нержавеющей стали со смесителем | ГОСТ 25809-96 СМ-УМДЦБА |  |  |  |  |  | модель по дизайн-проекту |
|  | 4. Поддон душевой стальной эмалированный разм.800х800х160 |  |  |  | компл | 1 |  | в помещении уборочного инвентаря |
|  | с металлическим каркасом и бутылочным сифоном и выпуском |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Противопожарная муфта (у 100 мм | HL870 |  | Фирма «HL» ( «Интерма») | шт | 1 | 1,70 | На стояке |
|  | 6. Трубопровод из полипропиленовых канализационных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (у 50 мм | HT(PPs) |  | Фирма «Ostendorf» Germany | м | 6,0 |  |  |
|  | - То же (у 100 мм | То же |  | То же | м | 1,0 |  |  |
| Позиция | Наименование, техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Едини-ца изме- рения |  | Масса единицы, кг | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |
|  | 7. Ревизия (e 100 мм | То же |  | То же | шт | 1 |  |  |
|  | 8. Фасонные части (у 50 мм | То же |  | То же | шт | 15 |  |  |
|  | - То же (у 100 мм | То же |  | То же | шт | 3 |  |  |
|  | 9. Подключение к существующим сетям |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | 10. Трубная изоляция h=9 мм для труб (у 50-100 мм | Фирма «Армафлекс» |  |  | п.м. | 4,0 |  | Притоки от шума |
|  | 11. Гидравлические испытания трубопроводов канализации |  |  |  | п. м. | 7,0 |  |  |