| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клапан воздушный | КВК 160 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
| 2 | Клапан воздушный | КВК 200 |  | Арктос | шт | 3 |  |  |
| 3 | Клапан воздушный | КВК 250 |  | Арктос | шт | 7 |  |  |
| 4 | Решётка вентиляционная | АДР 300х200 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
| 5 | Решётка вентиляционная | АДН 300х200 |  | Арктос | шт | 7 |  |  |
| 6 | Воздухораспределитель перфорированный | 1СПП-М 600х600 |  | Арктос | шт | 6 |  |  |
| 7 | Воздуховод из оцинкованной стали | ГОСТ 24751-81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø160 δ=0,8 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 20 |  |  |
|  | Ø200 δ=0,8 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 12 |  |  |
|  | Ø250 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 16 |  |  |
|  | 300х200 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 1 |  |  |
|  | 400х250 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 5 |  |  |
|  | 500х250 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 19 |  |  |
|  | 600х300 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 12 |  |  |
|  | 600х400 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 11 |  |  |
|  | 1000х400 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 16 |  |  |
| 8 | Тепловая изоляция, толщиной 9 мм | K-Flex ST |  | K-Flex | м2 | 180 |  |  |
|  | Система В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клапан воздушный | КВК 200 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
| 2 | Клапан воздушный | КВК 250 |  | Арктос | шт | 8 |  |  |
| 3 | Решётка вентиляционная | АДР 300х200 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
| 4 | Решётка вентиляционная | АДН 300х200 |  | Арктос | шт | 8 |  |  |
| 5 | Воздухораспределитель перфорированный | 1СПП-М 600х600 |  | Арктос | шт | 6 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали | ГОСТ 24751-81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø160 δ=0,8 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 31 |  |  |
|  | Ø200 δ=0,8 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 15 |  |  |
|  | Ø250 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 12 |  |  |
|  | 300х200 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 1 |  |  |
|  | 400х250 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 17 |  |  |
|  | 500х250 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 11 |  |  |
|  | 500х300 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 5 |  |  |
|  | 600х300 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 10 |  |  |
|  | 600х400 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 2 |  |  |
|  | 700х400 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 9 |  |  |
|  | 1000х400 δ=1 мм |  |  | Лиссант | м.п. | 8 |  |  |