Приложение № 1

#### Техническое задание

| Заказчик | ЗАО «ДСК» |
| --- | --- |
| Подразделение | ОСП "Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк" |
| Наименование объекта | Капитальный ремонт трубопровода с заменой задвижек тепловой камеры ТК-1 |
| Адрес объекта | г. Санкт-Петербург,М. Гражданский пр |

| № п\п | Часть здания, конструкция | Вид работ | Объем работ | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая камера ТК-1 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи | 1 м3 |  |
| 2 |  | Демонтаж опор под трубопроводы отопления | 0,2 т |  |
| 3 |  | Демонтаж задвижек Ду 200 мм | 4 шт. |  |
| 4 |  | Демонтаж фланцев Ду 200 мм | 8 шт. |  |
| 5 |  | Демонтаж задвижек Ду 100 мм | 4 шт. |  |
| 6 |  | Демонтаж фланцев Ду 100 мм | 8 шт. |  |
| 7 |  | Демонтаж кранов Ду 40, Ду 50 мм | 8 шт. |  |
| 8 |  | Демонтаж трубопроводов краном диаметром Ду 200 мм | 8 м.п. |  |
| 9 |  | Демонтаж трубопроводов диаметром Ду 40, Ду 50 мм | 10 м.п. |  |
| 10 |  | Демонтаж трубопроводов краном диаметром Ду 100 мм | 5 м.п. |  |
| 11 |  | Демонтаж лестниц | 0,2 т |  |
| 12 |  | Прокладка трубопроводов диаметром труб: 219х6 мм в изоляции из пенополиуретана | 8 м.п. |  |
| 13 |  | Приварка фланцев Ду 200 мм | 8 фланцев |  |
| 14 |  | Установка задвижек клиновых Ду 200 мм | 4 шт. |  |
| 15 |  | Прокладка трубопроводов диаметром труб: 108х4 мм в изоляции из пенополиуретана | 8 м.п. |  |
| 16 |  | Приварка фланцев Ду 100 мм | 8 фланцев |  |
| 17 |  | Установка задвижек клиновых Ду 100 мм | 4 шт. |  |
| 18 |  | Прокладка трубопроводов диаметром труб: 50 мм в изоляции из пенополиуретана | 17 м.п. |  |
| 19 |  | Установка кранов шаровых Ду 50 мм | 8 шт. |  |
| 20 |  | Отводы стальные в изоляции ППУ д. 108 | 6 шт. |  |
| 21 |  | Переходы стальные в изоляции ППУ д. 219 на д. 325 мм | 2 шт. |  |
| 22 |  | Переходы стальные в изоляции ППУ д. 159 на д. 219 мм | 4 шт. |  |
| 23 |  | Отводы стальные в изоляции ППУ д. 57 мм | 6 шт. |  |
| 24 |  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах | 0,2 тн. |  |
| 25 |  | Установка опор под трубопроводы отопления | 0,2 тн. |  |
| 26 |  | Присоединение трубопровода д.219 к существующей сети | 2 шт. |  |
| 27 |  | Погрузка и вывоз мусора | по норме |  |

Утверждаю:

Руководитель ОСП                                   ________________________/________________/

Главный инженер ОСП                            ________________________/________________/

Согласовано:

Представитель ОКС и Р                            _______________________/________________/

# Начальник ОКС и Р                                   _______________________/________________/