Приложение № 1

#### Техническое задание

| Заказчик | ЗАО «ДСК» |
| --- | --- |
| Подразделение |  |
| Наименование объекта | Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения, участок от ТК-1 до узла ввода в главном корпусе |
| Адрес объекта | г Санкт-Петербург, М. Гражданский пр |

| № п\п | Часть здания, конструкция | Вид работ | Объем работ | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок от ТК1 до узла ввода в главном корпусе | Разборка и вывоз покрытий асфальтобетонных h=0.1 м | 560 м2 |  |
| 2 |  | Разработка грунта механизированным способом | 720 м3 |  |
| 3 |  | Доработка грунта вручную | 80 м3 |  |
| 4 |  | Демонтаж лотков ж/б (КНЖ) и плит перекрытий | 80 м.п. | 40 шт |
| 5 |  | Демонтаж железобетонных колодцев | 5 шт |  |
| 6 |  | Демонтаж дренажа | 190 м.п. |  |
| 7 |  | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале диаметром условного прохода труб до 200 мм | 160 м.п. |  |
| 8 |  | Демонтаж трубопроводов в грунте диаметром условного прохода до 200 мм | 210 м.п. |  |
| 9 |  | Демонтаж неподвижных щитовых опор | 4 шт. |  |
| 10 |  | Очистка тепловой камеры и приямка от ила и грязи | 3 м3 |  |
| 11 |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи | 1 м3 |  |
| 12 |  | Водоотлив из траншеи | 15 м3 |  |
| 13 |  | Устройство попутного одностороннего дренажа с фильтрующей обсыпкой вдоль труб асбестоцементных диаметром 150 мм | 190 м.п. |  |
| 14 |  | Устройство прослойки из геотекстиля при укреплении откосов | 190 м2 |  |
| 15 |  | Монтаж новых ж/б колодцев | 6 шт. |  |
| 16 |  | Устройство врезок в колодцы диаметром 160 мм | 12 шт |  |
| 17 |  | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода | 6 м.п. |  |
| 18 |  | Устройство бетонной подготовки | 0.6 м3 |  |
| 19 |  | Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций | 4 шт. | НЩО 219х6 ППУ |
| 20 |  | Монтаж опорных подушек ОП-3 в непроходном канале | 54 шт |  |
| 21 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих песчаных слоев | 31 м3 |  |
| 22 |  | Прокладка трубопроводов диаметром 219х6 мм в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана | 160 м.п. |  |
| 23 |  | Прокладка трубопроводов диаметром 219х6 мм в грунте в изоляции из пенополиуретана | 210 м.п. |  |
| 24 |  | Заделка стыков ППУ Дн 219 | 31 шт |  |
| 25 |  | Установка отводов стальных в изоляции ППУ д. 219х6 мм | 12 шт. | 0.85 т |
| 26 |  | Монтаж лотков ж/б (КНЖ) и плит перекрытий б/у | 40 шт/80 м.п. | материал заказчика |
| 27 |  | Ремонт стен лотков ж/б | 1.5 м3 |  |
| 28 |  | Обратная засыпка песком пазух с уплотнением | 53 м3 |  |
| 29 |  | Обратная засыпка грунтом с уплотнением | 410 м3 |  |
| 30 |  | Устройство прослойки из геотекстиля | 560 м2 |  |
| 31 |  | Устройство щебеночного основания толщиной 25 см | 560 м2 | 140 м3 |
| 32 | Узел ввода в главном корпусе | Демонтаж трубопроводов в приямках диаметром условного прохода труб до 200 мм | 4 м.п. |  |
| 33 |  | Прокладка трубопроводов диаметром 219х6 мм в приямке в изоляции из пенополиуретана | 4 м.п. |  |
| 34 |  | Установка отводов стальных в изоляции ППУ д. 219х6 мм | 2 шт. | 0.14 т |
| 35 |  | Гидравлические испытания трубопроводов Ду 200 мм | 374 м.п. |  |
| 36 |  | Погрузка и вывоз мусора | по норме |  |

Утверждаю:

Руководитель ОСП                                   ________________________/________________/

Главный инженер ОСП                            ________________________/________________/

Согласовано:

Представитель ОКС и Р                            _______________________/________________/

# Начальник ОКС и Р                                   _______________________/________________/