Ведомость объемов работ

на выполнение работ по ремонту   дорожек   по адресам:

поселок Стрельна, Санкт- Петербургское шоссе, д.67/2, д.67, д.65, ул. Орловская д.4/1-4/2

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Санкт-Петербургское шоссе д.67/2 с торца |
|  | Ручная разработка грунта вручную толщ. 15 см (48,6 х 0,15=7,29) | м3 | 7,29 |  |
|  | Разборка бортового камня БР 100х20х8 | пм | 54 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100х20х8 на бетонном основании | пм | 54 |  |
|  | Камни бортовые БР 100.20.08 | шт. | 17 |  |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | м2 | 48,6 |  |
|  | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 50 |  |
|  | Устройство основания из гранитного щебня фр. 10-20 толщ. 10 см (48,6 х 0,10=4,86) | м3 | 4,86 |  |
|  | Щебень из природного камня, фр. 10-20 мм | м3 | 6,1236 |  |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком на песчано-цементной смеси толщ. 5 см (плитка тротуарная «брусчатка» 200х100х60 красного цвета) | м2 | 48,6 |  |
|  | Плитки тротуарные, размер 200х100х60 мм «Брусчатка» | м2 | 48,6 |  |
|  | Смесь пескоцементная | м3 | 2,43 |  |
| 7. | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительного слоя земли | м2 | 27 |  |
| 8. | Посев газонных трав | м2 | 27 |  |
|  | Смесь газонных трав | кг | 0,54 |  |
| 9. | Погрузка при автомобильных перевозках, грунт растительный | т | 12,7575 |  |
| 10. | Погрузка при автомобильных перевозках, мусор строительный | т | 0,68 |  |
| 11. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, на расстояние 22 км | т | 13,4375 |  |
|  | Санкт-Петербургское шоссе д.67 |
|  | Ручная разработка грунта вручную толщ. 25 см (51,45 х 0,25=12,8625) | м3 | 12,8625 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100х20х8 | пм | 68,6 |  |
|  | Камни бортовые БР 100.20.8 | м | 69 |  |
|  | Устройство основания из песка толщ. 10 см (51,45 х 0,10=5,145) | м3 | 5,145 |  |
|  | Песок карьерный намывной | м3 | 5,6595 |  |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | м2 | 51,45 |  |
|  | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 52 |  |
|  | Устройство основания из гранитного щебня фр. 10-20 толщ. 10 см | м3 | 5,145 |  |
|  | Щебень из природного камня, фр. 10-20 мм | м3 | 6,4827 |  |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком на песчано-цементной смеси толщ. 5 см (плитка тротуарная «брусчатка» 200х100х60 красного цвета) | м2 | 51,45 |  |
|  | Плитки тротуарные, размер 200х100х60 мм «Брусчатка» | м2 | 51,45 |  |
|  | Смесь пескоцементная | м3 | 2,5725 |  |
| 7. | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительного слоя земли | м2 | 68,6 |  |
| 8. | Посев газонных трав | м2 | 68,6 |  |
|  | Смесь газонных трав | кг | 1,372 |  |
| 9. | Регулировка высотного положения крышек колодцев | 1м2 | 1 |  |
| 10. | Погрузка при автомобильных перевозках, грунт растительный | т | 22,509375 |  |
| 11. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, на расстояние 22 км | т | 22,509375 |  |
|  | Санкт-Петербургское шоссе д.65 с торца дома |
|  | Ручная разработка грунта вручную толщ. 15 см (22,6 х 0,15=3,39) | м3 | 3,39 |  |
|  | Разборка бортовых камней БР 100х20х8 | пм | 22,6 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100х20х8 | пм | 22,6 |  |
|  | Камни бортовые БР 100х20х8 | шт. | 10 |  |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | м2 | 22,6 |  |
|  | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 23 |  |
|  | Устройство основания из гранитного щебня фр. 10-20 толщ. 10 см | м3 | 2,26 |  |
|  | Щебень из природного камня, фр. 10-20 мм | м3 | 2,8476 |  |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком на песчано-цементной смеси толщ. 5 см (плитка тротуарная «брусчатка» 200х100х60 красного цвета) | м2 | 22,6 |  |
|  | Плитки тротуарные, размер 200х100х60 мм «Брусчатка» | м2 | 22,6 |  |
|  | Смесь пескоцементная | м3 | 1,13 |  |
|  | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительного слоя земли | м2 | 11,3 |  |
|  | Посев газонных трав | м2 | 11,3 |  |
|  | Смесь газонных трав | кг | 0,226 |  |
|  | Регулировка высотного положения крышек колодцев | 1м2 | 1 |  |
|  | Разборка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 3 |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100х30х15 на бетонном основании (занижение) | пм | 3 |  |
|  | Бортовые камни БР 100х30х15 | пм | 3 |  |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках, грунт растительный | т | 5,9325 |  |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках, мусор строительный | т | 0,8265 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, на расстояние 22 км | т | 6,759 |  |
|  | Санкт-Петербургское шоссе д.65 |
|  | Ручная разработка грунта вручную толщ. 15 см (36,12 х 0,15=5,418) | м3 | 5,418 |  |
|  | Ручная разработка грунта вручную толщ. 25 см (14,4 х 0,25=3,6) | м2 | 3,6 |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100х20х8 | пм | 73,4 |  |
|  | Бортовые камни БР 100х20х8 | м | 74 |  |
|  | Устройство основания из песка толщ. 10 см | м3 | 1,44 |  |
|  | Песок карьерный намывной | м3 | 1,584 |  |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | м2 | 50,52 |  |
|  | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 51 |  |
|  | Устройство основания из гранитного щебня фр. 10-20 толщ. 10 см | м3 | 5,052 |  |
|  | Щебень из природного камня, фр. 10-20 мм | м3 | 6,36552 |  |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком на песчано-цементной смеси толщ. 5 см (плитка тротуарная «брусчатка» 200х100х6 красного цвета) | м2 | 50,52 |  |
|  | Плитки тротуарные, размер 200х100х60 мм «Брусчатка» | м2 | 50,52 |  |
|  | Смесь пескоцементная | м3 | 2,526 |  |
|  | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительного слоя земли | м2 | 73,4 |  |
| 9. | Посев газонных трав | м2 | 73,4 |  |
|  | Смесь газонных трав | кг | 1,468 |  |
| 10. | Фрезерование пня д=25 см | шт. | 1 |  |
| 11. | Разборка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 8 |  |
| 12. | Установка бортовых камней БР 100х30х15 на бетонном основании (занижение) | пм | 11 |  |
|  | Бортовые камни БР 100х30х15 | пм | 5 |  |
| 13. | Погрузка при автомобильных перевозках, грунт растительный | т | 15,7815 |  |
| 14. | Погрузка при автомобильных перевозках, мусор строительный | т | 0,215 |  |
| 15. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, на расстояние 22 км | т | 15,9965 |  |
|  | Ул. Орловская д.4/1-4/2 |
|  | Ручная разработка грунта вручную толщ. 15 см (16,35 х 0,15=2,452) | м3 | 2,452 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100х20х8 | пм | 21,8 |  |
|  | Бортовые камни БР 100х20х8 | м | 22 |  |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | м2 | 16,35 |  |
|  | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 16,5 |  |
|  | Устройство основания из гранитного щебня фр. 10-20 толщ. 10 см | м3 | 1,635 |  |
|  | Щебень из природного камня, фр. 10-20 мм | м3 | 2,0601 |  |
|  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком на песчано-цементной смеси толщ. 5 см (плитка тротуарная «брусчатка» 200х100х6 красного цвета) | м2 | 16,35 |  |
|  | Плитки тротуарные, размер 200х100х60 мм «Брусчатка» | м2 | 16,35 |  |
|  | Смесь пескоцементная | м3 | 0,8175 |  |
|  | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительного слоя земли | м2 | 22 |  |
| 7. | Посев газонных трав | м2 | 22 |  |
|  | Смесь газонных трав | кг | 0,44 |  |
| 8. | Погрузка при автомобильных перевозках, грунт растительный | т | 3,1876 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, на расстояние 22 км | т | 3,1876 |  |