#### Техническое задание

| № п\п | Часть здания, конструкция | Вид работ | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Демонтаж металлических решеток оконных | 0,22 т |  |
|  |  | Демонтаж двойных металлических витражей в средней части, с сохранением металлических периметров и горизонтальной части рам на отметке +0,75 м от уровня цоколя | 1.027 т |  |
|  |  | Демонтаж двойного остекления витражей | 65.52 м2 |  |
|  |  | Отбивка плитки с несущих колонн | 18 м2 | колонны сечением 0,3м*0,3м- 6шт h плитки 2,5м |
|  |  | Штукатурка потолка в зоне прилегания к окнам шириной 1,0м | 28.2 м2 |  |
|  |  | Шпаклевка потолка в зоне прилегания к окнам | 28.2 м2 |  |
|  |  | Простая окраска потолка ВДАК составами за 2 раза | 28.2 м2 |  |
|  |  | Устройство утепляющего слоя из пенополистирола по наружной части фасада | 21.15м2/ 0.53 м3 | Пенополистирол толщиной 25мм |
|  |  | Монтаж наружных отливов по цоколю, шириной до 0.15 м | 47 м/п |  |
|  |  | Монтаж окон ПВХ однокамерных трехстворчатых, с усилением конструкции, поворотно-откидных, при наличии створок глухого остекления (стеклопакеты с энергосберегающим покрытием, с установкой в верхней части проема сэндвич-панелей, шириной 20 см) | 43.56 м2 | 1,65*2,32м- 4шт. 1,52*2,32м- 8шт; в том числе поворотно-откидные створки 1,54*0,65 - 12шт |
|  |  | Монтаж окон ПВХ однокамерных двухстворчатых, с усилением конструкции, глухих /эркер/ | 4.60 м2 | 0,99*2,32 - 2шт; стеклопакеты с энергосберегающим покрытием с установкой в верхней части проема сэндвич-панелей, шириной 20 см |
|  |  | Монтаж окон ПВХ однокамерных трехстворчатых с усилением конструкции, глухих /эркер/ | 17.36 м2 | 1,87*2,32 - 4шт; стеклопакеты с энергосберегающим покрытием с установкой в верхней части проема сэндвич-панелей, шириной 20 см |
|  |  | Стяжка под подоконные доски толщиной до 30 мм с армированием | 11.28 м2 | сетка арматурная Ф 6мм, ячея 100*100мм |
|  |  | Облицовка колонн сэндвич-панелями ПВХ | 18 м2 |  |
|  |  | Монтаж подоконных досок из ПВХ, шириной 500 мм | 28.2 м/п |  |
|  |  | Монтаж наружных отливов оконных шириной до 0.15 м | 28.2 м/п |  |
|  |  | Установка декоративного пояса под окна фасада здания из слоистого фасадного пластика (облицовка по металлическому каркасу) | 21.15 м2 | Декоративный слоистый пластик фасадный, крепление - система типа гипсовинил |
|  |  | Устройство защитного покрытия оконных проемов из армированной пленки при ремонте фасада | 80 м2 | Пленка полиэтиленовая армированная |
|  |  | Устройство трубчатых передвижных лесов | 70 м2 |  |
|  |  | Погрузка и вывоз мусора | по норме |  |