Устройство электроснабжения в коттедже  Ириновка

1. ТЗ предварительное, так как в проект вносятся изменения по трассе кабелей (погонные метры не должны поменяться, поменяется только трасса)

2. Точное место прокладки кабеля и установки осветительных приборов будет указано на месте (так как в некоторых помещениях монтаж уже произведен)

| № | Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и местоположение объекта | Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Ириновка |
| 2 | Состав выполняемых работ | 1. Откопка траншей под кабели (шириной 500 мм, глубиной 900 мм, длиной 60 м.п. и 65 м.п.) согласно проекта с сопутствующими работами (устройство песчаной подготовки по дну траншеи (толщиной 100 мм), укладка ПВХ труб диам.100 мм (15 м), а/ц диам.150 мм (1,5 м), сверление отверстия (1 шт) и т.п.) 2. Сборка и установка согласно проекта с сопутствующими работами в проектное положение электрощитов (6шт) согласно проекта с сопутствующими работами (монтаж выключателей и УЗО (85 шт) и т.п.) 3. Прокладка кабельных линий, проводов (2 906 м.п.) согласно проекта с сопутствующими работами (установка кабель-каналов (700 м.п.), прокладка гофры (285 м.п.), прокладка труб (39 м.п.), монтаж распредкоробок (87 шт), монтаж шин (19 шт), монтаж наконечников (36 шт) и т.п.) 4. Обратная засыпка траншей (60 м и 65 м) согласно проекта с сопутствующими работами (засыпка кабелей песком на высоту 250 мм, укладка сигнальной ленты (60 м и 65 м) и т.п.) 5. Установка светильников, люстр (67 шт) согласно проекта с сопутствующими работами. 6. Установка и подключение потребителей: датчик температуры воздуха (1 шт.), нагревательный кабель (4 шт), выключатель (28 шт), розетка (49 шт) согласно проекта с сопутствующими работами. |
| 3 | Технические характеристики | Соответствие СНиП , ПУЭ и проекту. |
| 4 | Требования к исполнителю | Свидетельство о допуске СРО. |
| 6 | Перечень документации, подлежащей сдаче заказчику | Акт приемки работ, акт приемки скрытых работ. Исполнительная документация в соответствии с нормативными требованиями. |
| 8 | Приложения | Проект 05.039.14 – ЭО, ЭМ |