ОГРН 1127847675779 ИНН 7802810500

194358, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.157, лит. А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Демонтаж склада № 9

ТБ «Индустриальный»  ООО « СТД «Петрович».

| 1 | Основание для проведения работ | Заявка №________ от _________ г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | ООО «Управляющая компания Онега» |
| 3 | Срок выполнения работ | Март-апрель |
| 4 | Стадийность работ | Согласование окончательных объёмов работ и сметной стоимости с управляющим ТБ «Индустриальный». Выполнение работ в соответствии с графиком с предоставлением скрытых работ представителю строительного контроля (технического надзора) Заказчика. Передача работ и исполнительной документации Заказчику в полном объёме |
| 5 | Наименование и адрес объекта | Торгово-выставочный комплекс по адресу: г. Санкт-Петербург, Лапинский пр.д7 Лит «З». |
| 6 | Организация проезда между двумя складами. | Состав работ: Демонтаж профлиста Н114 – 383 м2 Демонтаж ЦСП 12 – 383м2 Демонтаж полок стелажа 3,3 м.п – 72 шт Демонтаж стойки стелажа 6,75 – 64шт Демонтаж трубы 60х30 – 270 м.п Демонтаж трубы 100х100 – 120м.п Демонтаж трубы 40х40 – 88 м.п Демонтаж трубы 40х20 – 249 м.п Демонтаж стойки стелажа 4,2 м – 18шт Демонтаж швеллера 16 – 6м – 2шт Демонтаж трубы 100 – 4,2м – 4шт Демонтаж ограждения 2х2 – 97,6 м.п Демонтаж металлической лестницы 3,5х0,7 – 1шт Демонтаж металлической лестницы 1х5,5 - 1шт 15. Демонтаж поликарбоната – 425 м2 При выполнении работ обеспечить сохранность существующих конструкций и материальных ценностей ТБ «Индустриальный». |
|  | Основные технические характеристики объекта | ТБ расположена на земельном участок по адресу: Санкт-Петербург, Лапинский пр. д.7 Лит «З». |
| 8 | Требования к работам | Выполненные работы должны отвечать требованиям СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.04.01-87* «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а также остальным требованиям, предусмотренным соответствующими строительными нормами и правилами, применяемые материалы должны удовлетворять требованиям национальных и государственных стандартов. |
| 9 | Границы СМР | В пределах торговой базы |

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания Онега»

_________________________ Рачков М.В.

Главный инженер

ООО «Управляющая компания Онега»

_________________________  Казьмин А.П.

Исполнитель:                           Кузнецов А.С.

Тел. 8-921-888-22-68