ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Состав работ:

1. Фрезеровка бетонной поверхности плиты пола фрезерной машиной на глубину до 10 мм (9 мест = 25 м2) согласно проектного решения ГИПа;

2. Демонтаж ж/б пандуса у оси Е на 1 этаже )1,2 м3;

3. Обеспыливание и грунтовка бетонной поверхности плиты пола перед устройством стяжки пола (5955,8 м2);

4. Установка вертикальной опалубки (отсечек)  в местах прохода всех существующих отверстий в перекрытии, пятнах  под ЛВ-1, ЛВ-2, ЛК-3, санузлы и т.д. согласно листу 2 тех.задания (202 п.м.);

5. Выравнивание бетонной поверхности плиты армированной фибростяжкой с механической затиркой вертолётами (толщина слоя до 35 мм) (5955,8 м2);

6. Устройство деформационных, изоляционных и усадочных швов (2281 п.м.);

7. Обеспыливание и покрытие бетонной  поверхности пандуса с 1-ого этажа по 4-ый этаж составом «Элакор» в 2 слоя (571 м2).

8. Разгрузка материалов и перемещение их по этажам, вывоз строительного мусора

Все инструменты, расходные материалы, удлинители, штанги предоставляются исполнителем работ.

ТРЕБОВАНИЕ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ:

1.

Необходимо рассчитать 2 варианта выполнения работ из наших материалов:

Вариант 1. Использовать готовый раствор.

Вариант2. Замешивать раствор при помощи собственного аппарата (цемент + фибра + песок).

2.

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ПУНКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.

3.

Интересуют общий срок выполнения работ, способ и порядок оплаты.