Проект дома 8х8м

Первый этаж, высота 2,5м.

- Обвязка: брус 250х150мм., дополнительный венец из бруса 150х150мм.

- Лаги: брус 40х200мм + 40х100мм., на ребро, шаг 0,6м. Утепление пола: «Rockwool»-250мм, Пароизоляция – Изоспан.

- Полы: двойные

  - черновые: обрезная доска 20мм.

    - чистовые: строганная шпунтованная доска, камерной сушки - 36мм.

- Стены: каркас 40х200мм.

Внешняя отделка – сайдинг «Docke», основа под сайдинг обрезная доска. Внутренняя отделка – вагонка камерной сушки класс «В».

- Перегородки: каркасные брусок 40х100мм, с двух сторон обшиваются вагонкой камерной сушки класс «В», утепление – «Rockwool» - 50мм.

- Потолки: подшиваются вагонкой камерной сушки класс «В».

- Утепление: «Rockwool»-200мм, Пароизоляция – Изоспан.

Второй этаж, высотой 2,3м.

- Стены второго этажа: каркас (брусок 40х200мм.) с внутренней стороны обшиваются вагонкой, включая потолок. Перегородки брусок 40х100мм, с двух сторон обшиваются вагонкой.

Отделка фронтонов - сайдинг «Docke», основа под сайдинг обрезная доска.

- Пол: строганная шпунтованная доска, камерной сушки - 36мм.

- Утепление: «Rockwool»-200мм: стены, фронтоны,  потолок – 250мм. Утепление перегородок

«Rockwool»-50мм. Пароизоляция – Изоспан.

Крыша: Двухскатная прямая:

- Покрытие: Металлочерепица.

- Вынос крыши: по периметру 50см., подшит софитами.

- Стропильная конструкция: брусок 40х200мм.

- Обрешетка: обрезная доска 20мм.

- Пароизоляция под кровлю – Изоспан.